## Slide 1
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 2
Simio Aerospace
Fase 1
Análisis de carga de trabajo, capacidad y cuellos de botella en la línea de ensamblaje final

## Slide 2
01 · CONTEXTO
Problema
5
celdas en serie
en la línea final
SA101 · SA102
productos con precedencias
y tiempos distintos
1
La línea de ensamblaje final está conformada por cinco celdas en serie.
2
Los productos SA101 y SA102 tienen tareas con precedencias y tiempos distintos.
3
Se requiere analizar la carga de trabajo, capacidad y puntos de congestión.
4
El objetivo es preparar la base para la validación y simulación de mejoras.
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
2 / 12

## Slide 3
02 · ALCANCE
Objetivo de la Fase 1
Analizar el archivo de datos del proyecto.
Caracterizar tareas, secuencias, tiempos y recursos.
Cuantificar la carga laboral de SA101 y SA102.
Identificar restricciones de capacidad y cuellos de botella.
Preparar la base técnica para la Fase 2.
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
3 / 12

## Slide 4
03 · ENFOQUE TÉCNICO
Metodología
1
Tiempos triangulares por tarea
2
Cálculo de media, varianza y desviación estándar
3
Comparación por tarea, secuencia y celda de trabajo
4
Identificación de variabilidad y diferencias relevantes
5
Evaluación de la carga esperada por producto y celda
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
4 / 12

## Slide 5
04 · RESULTADOS
KPI relevantes
399.603 h
Carga total SA101
379.900 h
Carga total SA102
-19.703 h
Diferencia (SA102 vs SA101)
-4.93%
Reducción general
83
Tareas comparadas
26
Con diferencias > 5%
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
5 / 12

## Slide 6
05 · RESULTADOS
Comparación por celda
Chart: Variación de carga por celda (SA102 vs SA101)
| Celda 1 | Celda 2 | Celda 3 | Celda 4 | Celda 5
Variación de carga SA102 vs SA101 (%) | -15.35 | 0 | 3.52 | -9.17 | 0
Celda 1
SA102 reduce 15.35%
Celda 2
Carga casi igual; mayor carga total
Celda 3
SA102 aumenta 3.52%
Celda 4
SA102 reduce 9.17%
Celda 5
Sin diferencia
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
6 / 12

## Slide 7
06 · HALLAZGO CRÍTICO
Cuello de botella preliminar
Celda 2
Principal candidata a cuello de botella
Es la celda con mayor carga acumulada para ambos productos. La presión de trabajo se mantiene alta y requiere atención prioritaria.
SA101
116.633 h
SA102
116.657 h
Carga acumulada — ambos productos
SA101 116.633 h
SA102 116.657 h
La celda 2 concentra la mayor carga acumulada del sistema, con niveles casi idénticos entre productos — un indicador claro de saturación estructural, no específica de un producto.
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
7 / 12

## Slide 8
07 · RESULTADOS
Tareas con mayor impacto
Drill Pilot Hole
+143.33%
Robot Syncing
+62.61%
Fillet Relief Bulkhead
-52.87%
Locate & Close Clip
-25.83%
Las diferencias son relevantes para la capacidad y el balance de la línea de ensamblaje.
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
8 / 12

## Slide 9
08 · SIGUIENTE FASE
Indicadores clave para Simio
1
Carga esperada de trabajo por celda.
2
Horas-hombre requeridas para cada producto.
3
Duración esperada de tareas paralelas.
4
Demanda de mecánicos por secuencia.
5
Capacidad disponible por turno, día y semana.
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
9 / 12

## Slide 10
09 · SÍNTESIS
Conclusiones
SA102 presenta menor carga total que SA101.
La mejora general es del 4.93%.
La Celda 2 es el principal riesgo operativo.
El análisis entrega la base técnica para validar mejoras en Simio.
La documentación y resultados preliminares son clave para la Fase 2.
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
10 / 12

## Slide 11
10 · SIGUIENTE FASE
Parámetros a implementar en Simio
1
Precedencias de tareas por celda.
2
Tiempos estimados por tarea y producto.
3
Disponibilidad de ocho mecánicos por celda.
4
Carga de trabajo por turno y por producto.
5
Parámetros de capacidad para validar cuellos de botella y mejora del flujo.
SIMIO AEROSPACE | FASE 1
11 / 12